手動輪椅使用常見問題

- 輪椅繫上骨盆帶，坐著不再往前摔

正確坐姿可以避免前滑，若使用者乘坐輪椅因軀幹無力、坐太久想減輕臀部壓力、或習慣性地姿勢不良等因素而常前滑、甚至滑落時，請善用骨盆帶！

- 使用步驟：

  - 先將使用者骨盆推到輪椅座面底部(意即身體與椅背、座面貼合無空隙)，保持直立坐姿。

  - 再將骨盆帶固定在髖部、與座面呈45度角 (如下圖二)，骨盆帶貼緊骨盆，使骨盆靠近椅背位置，才能避免乘坐者臀部前滑。

  - 若使用者軀幹控制不好，可再外加胸帶支撐。

- 特殊狀況：使用者有腹部傷口、或腸造廔口等情形則要避免重壓，若使用彈扣式綁帶則可將扣環調整至側邊避開。

| 圖一：未繫骨盆帶 | 圖二：繫上骨盆帶 |
| --- | --- |

- 輪椅附加功能A，讓轉移位更安全便利

當使用者無法自行行走或在他人協助下也無法跨步，可使用輪椅附加功能A(扶手可掀、腳靠可掀拆)，提升移位的便利性及安全性。

- 使用方式：將輪椅側向靠近床邊、與床邊緊貼，鎖定煞車，再將靠近床側之扶手後掀、腳靠拆卸，即可協助使用者轉移位到床上或輪椅上。

# Text boxes

45。